中大型户外单色偏光投光灯，适用于7～15米高度洗墙，小于40米距离投射

F3-WS32

产品尺寸图

配光曲线图

（单白5700K ,光束角15°*17°/全角25°*30°）

技术参数

| 产品型号 | 最大输入功率 | 光通量 | 工作电压 | 光束角 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWF3-WS32-1517GS0000-54D24 | 54W | 4851lm | DC24V | 15°*17° |
| PWF3-WS32-1517GS0000-63A220 | 63W |  | AC100-240V |  |

相关信息

材质：灯壳-压铸铝合金，面罩-高透钢化玻璃

表面处理：防腐蚀处理+200℃高温喷涂

外壳颜色：蓝紫色

净重(Kg)：5.95/PCS

毛重(Kg)：7.15/PCS

包装尺寸(mm)：681x497x378 (4pcs/箱)

工作温度：-35℃～50℃

储存温度：-40℃～70℃

# Text boxes

固定方式简便且多样化

铝合金精准调节刻度盘

可调角度

照度伪色图（15°*17°）

实景图（15°*17°）

仿真图（15°*17°）

散热风道与搬运把手的融合

美国原装进口防水透气阀

双弧面设计可避免表面积水积尘

实拍光斑（15°*17°）